## Slide 1: Laboratório de Microcontroladores
Aula 1

## Slide 2: Treinamento de Instruções
Treino para alterar os bancos de registradores.
Introdução do conceito do recurso DPTR.
Introdução do recurso EQUATE
Introdução dos desvios condicionais
Troca de dados entre P1 e P3.
Introdução dos recursos CALL e RETURN
Desafio 1, Desafio 2 e Desafio 3.

## Slide 3: Banco de Registradores do 8051
Os 32 bytes iniciais da RAM interna estão agrupados em 4 bancos, cada um constituido de 8 registradores (8 bytes)
Intitulados: R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6.
Esses bancos de registradores só podem ser acessados um de cada vez.
A seleção do banco é feita por meio de dois bits do registrador PSW.
PSW  Program Status Word

## Slide 4: Banco de Registradores
Os bits de seleção são: “RS1” e “RS0” Register Select 1 e 0
Localizados nos bits 3 e 4 do PSW.
Dependendo dos valores de RS1, RS0 um único banco fica disponível para uso.
O uso desses registradores faz com que o programa seja mais veloz, pois as instruções que acessam esses registradores ocupam menos posição de memória de programa e adicionalmente estes registradores estão mais próximos da CPU.

## Slide 5: PSW
O Program Status Word contém bits que indicam quais as ocorrencias da ALU/ULA na última operação lógica e aritmética, além de indicar qual banco de registradores foi acessado pela última vez.

## Slide 6: PSW
(C) = Carry-bit flag = vai 0/1 do bit 7 após operações aritméticas
(AC) = Auxiliar Carry-bit flag = vai 0/1 do bit 3 após operações aritméticas
(F0) = Flag 0 = propósito geral
(RS1) e (RS0) = Register Bank Select = Selecionadores do banco de registradores (B0-B3)
(OV) = Over-flow flag = (vai 0/1 do bit 7) OR-EX (vai 0/1 do bit 6)
(P) = Parity flag = qte de números 1s no contéúdo do registrador Acumulador (A) ou (Acc):
= 0 (qte de num 1s par) : Paridade Par
= 1 (qte de num 1s ímpar) : Paridade Ímpar

## Slide 7: DPTR
O DPTR é um apontador de endereços que faz o contador de programas (PC) desviar para uma dada posição indicada por ele.
O DPTR é um registro de 16 bits, como esta máquina é de 8 bits. O DPTR é dividido em duas partes DP High e DP Low.
Mov DPH,#XYh
Mov DPL,#ZWh
Mov DPTR,#XYZWh

## Slide 8: Recurso EQUATE
O recurso de Equate (Igualar) é muito importante, pois você pode utilizar de nomes mais fáceis para guardar ou relacionar posições de memória ou com valores numéricos.

## Slide 9: JUMPS Condicionais
Os Jumps condicionais desviam o programa corrente para uma posição definida.
Mesmo que alterar o valor do PC para um valor definido.
Se uma certa condição testada nesta instrução for satisfeita.
EXEMPLO:
  Teste do bit CARRY, conhecido como C, e desviar para outra parte do programa se este bit for ‘1’.
  Podemos utilizar a instrução JC endereço.

## Slide 10: JUMPS Condicionais
Outras instruções importantes do 8051
CJNE <byte>,<byte>, <Endereço>
  CJNE A,#FFh,Desvio
Neste exemplo a instrução testa se o acumulador tem valor diferente de FFh. Se tive, desvia para o endereço “Desvio”. Se o conteúdo for igual segue para a próxima instrução (PC+1).
DJNZ <byte>,<Endereço>
  DJNZ R0, Desvio
Neste exemplo a instrução decrementa o conteúdo de R0, depois testa se é zero. Se não for zero desvia para “Desvio”. Se for zero segue para a próxima instrução (PC +1).

## Slide 11: CALL e RETURN
As instruções CALL e RETURN diferenciam dos JUMPS, porque um CALL guarda (PUSH) o valor do PC na Pilha antes de desviar para o novo endereço.
A instrução RETURN traz de volta (POP) o endereço guardado anteriormente na pilha.
Logo você não precisa anotar onde estava para realizar a volta à rotina principal.

## Slide 12: CALL e RETURN
Temos as instruções:
  ACALL que permite trabalhar com endereços de até 11 bits (2K de desvio).
  LCALL que permite trabalhar com endereços de até 16 bits.
  RET, que retorna da pilha o último endereço salvo (guardado pelo CALL).
  RETI, usado quando o desvio for gerado por uma interrupção.
As subrotinas são importantíssimas quando se quer criar um software estruturado, isto é, quando utilizo os recursos de uma rotina chamar outras, de modo encadeado.

## Slide 13: Desafio 1
Faça um programa que comece no endereço 100h. Ele deve colocar o valor 32(d) no registrador R0 do banco 0 e movê-lo para os outros bancos . Após mover transferir os valores para o registrador B.

## Slide 14: Desafio 2
Faça um programa que comece no endereço 0h. Ele deve comparar um valor inserido em P1 com outro valor que deve estar em R0. Faça a seguinte rotina.
Se P1 = 0, então P3 = 0
Se P1 = R0, então P3 = 33h
Se P1 = for diferente de R0 e diferente de 0, então P3 = AAh.

## Slide 15: Desafio 3
Construa um programa que faça a operação OR-Exclusivo entre o conteúdo do acumulador ACC e a constante 33h. O resultado deve ser armazenado no conteúdo do registrador R5 do banco 3.
Dica: Instrução para executar OR-Exclusivo
XRL A, valor : A  (A) or-ex valor