## Slide 1: Laboratório Microcontroladores 2013B

## Slide 2: Objetivos
Aplicação e utilização das instruções aritméticas para cálculos.
Multiplicação
Divisão
Potenciação
Fatorial
Soma 16 bits
Multiplicação 16 bits

## Slide 3: Exercícios
Utilizando o simulador faça uma rotina para cada uma dos exercícios a seguir:

## Slide 4: Exercício 1
Implemente um rotina de multiplicação entre dois números inteiros de 8 bits, aplicando somas sucessivas. A rotina recebe o multiplicador no registrador R0 e o multiplicando no registrador R1, ambos do banco 0, após os cálculos o produto de 16 bits deve aparecer no registrador A e B. Registrador A parte menos significativa Registrador B parte mais significativa.

## Slide 5: Exercício 2
Implemente uma rotina de divisão entre dois números inteiros de 8 bits, aplicando subtrações sucessivas. A rotina recebe o dividendo no registrador R0 e o divisor no registrador R1, ambos do banco 0, após os cálculos o quociente deve aparecer no registrador A e o resto no registrador B.
Dica: Utilizar registradores para armazenar resultados intermediários.

## Slide 6: Exercício 3
Implemente uma rotina que calcule a Potenciação. A base deve ser recebida no registrador R0 e a potência deve ser recebida no registrador R1, ambos do banco 0. O resultado deve ser representado em 16 bits nos registradores A e B.
Ex: mn 23 = 2 x 2 x 2 = 8
m -> base -> Registrador A
n -> potência -> Registrador B

## Slide 7: Exercício 4
Implemente uma rotina que calcule o fatorial de um número recebido no registrador R0 do banco 0. O resultado deve ser representado em 16 bits nos registradores A e B.
Ex: 5! = 1x2x3x4x5 = 120
A sua rotina deve prever o caso 0! = 1.

## Slide 8: Exercício 5
Implemente um programa que realize a soma entre dois números de 16 bits.
Num 10 R0 ; byte inferior do numero 1
Num 11 R1 ; byte superior do numero 1
Num 20 R2 ; byte inferior do número 2
Num 22 R3 ; byte superior do número 2
Armazene a resposta nos registradores R4-R6 em ordem crescente, do byte mais significativo para o menos significativo.
Observe o método abaixo para implementar a soma.
Adicionando 59A7 e FD78:
59
A7
FD
78
78+A7:
1
1F
59
59+FD:
FD
Solução:
1
57
1F

## Slide 9: Exercício 6
Implemente um programa que realize a multiplicação entre dois números de 16 bits. Armazene a resposta (em ordem, do mais significativo para o menos significativo) nos registradores R3 – R0. A seguir é apresentado um método para multiplicação de números de 16 bits que pode ser utilizado.
Multiplicando 59A7 e FD78:
59
A7
FD
78
78*A7:
4E
48
78*59:
29
B8
FD*A7:
A5
0B
FD*59:
57
F5
Solução:
58
C4
11
48

## Slide 10: Relatório
Entregar os seguinte programas em assembly impressos e comentados.
  Multiplicação com somas sucessivas.
  Divisão com subtrações sucessivas.
  Potenciação.
  Fatorial.
  Soma com números de 16 bits.
  Multiplicação com números de 16 bits.
Máximo 2 alunos.
Data de entrega: 2 semanas.